Выполнение односторонней складки.

- Проложить контрольную линию середины детали прямыми стежками.

- Перегнуть деталь по средней линии, уравнять срезы. Отмерить глубину складки, сметать до нижнего среза детали. Определить линию конца складки.

- Стачать, проложить строчку по линии конца складки.

- Складку отогнуть, приутюжить, проложить отделочную строчку с лицевой стороны. Удалить нитки строчек временного назначения.

Выполнение бантовой складки.

- Проложить контрольную линию середины детали прямыми стежками.

- Перегнуть деталь по средней линии, уравнять срезы. Отмерить глубину складки, сметать до нижнего среза детали. Определить линию конца складки.

- Стачать, проложить строчку до линии конца складки.

- Совместить линию середины детали с линией стачного шва, приутюжить. Закрепить складку машинной строчкой по верхнему срезу. Удалить нитки строчек временного назначения.